## Slide 1: 2. 라즈베리파이 준비
IoT(사물인터넷) 보안
2016년 2학기

## Slide 2: 2. 라즈베리파이 준비

## Slide 3: 참고 사이트
엘레파츠 블로그 http://blog.naver.com/elepartsblog
  라즈베리파이 OS 설치하기
  라즈베리파이 스타트키트 시작하기
  라즈베리파이 입출력키트 GPIO 제어하기 -1
  라즈베리파이 입출력키트 GPIO 제어하기 -2
  라즈베리파이 센서키트 - 초음파센서 제어하기
  라즈베리파이 센서키트 - 적외선 물체 감지 센서 제어하기
  라즈베리파이 3 시작하기
라즈베리파이 활용법 주요 포스트 http://wiki.rasplay.org/doku.php
  산딸기마을 http://www.rasplay.org/

## Slide 4: 라즈비안 다운로드
라즈베리파이 공식 사이트
  https://www.raspberrypi.org/
  https://www.raspberrypi.org/downloads/
1.4GB
Zip파일 압축 해제
->img 파일 생성

## Slide 5: SD카드에 라즈비안 이미지 굽기
Win32DiskImager (Image writing tool) 설치
  https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
  DiskImager를 관리자 권한으로 실행
이미지파일 위치
SD카드 위치
쓰기

## Slide 6: 라즈베리파이 연결
SD카드를 라즈베리파이에 장착
모니터, 랜, 키보드, 마우스 케이블 연결
전원 케이블 연결하면 부팅 시작 (전원버튼이 없음)
IP주소/맥주소 확인
  $ ifconfig

## Slide 7: Putty를 이용한 SSH 연결
PC에서 putty 실행
  Hostname: 라즈베리파이의 IP 주소
  Port: 22
  Connection type: SSH
  ID: pi (기본 아이디)
  Password: raspberry (공장설정 기본 패스워드)
패스워드 변경
  $ Passwd
  이전 패스워드 입력
  새로운 패스워드 입력

## Slide 8: 라즈베리파이용 키트
스타트키트
입출력키트
센서키트
미디어키트

## Slide 9: 스타트 키트
http://www.eleparts.co.kr/EPXGJHLM
  라즈베리파이 3
  어댑터 5V
  방열판
  MicroSD 카드, 16GB
  LAN 케이블
  HDMI 케이블
  카드리더
  라즈베리파이 케이스
  키트 케이스

## Slide 10: 입출력 키트
http://eleparts.co.kr/EPXDTWPM
  소켓점퍼케이블
  GPIO 40핀 확장 모듈
  브레드보드
  LED
  저항
  스위치

## Slide 11: 라즈베리파이 GPIO 구성

## Slide 12: 센서 키트
http://www.eleparts.co.kr/EPXDTWR8
  초음파센서, 디지털 적외선 물체감지센서, 온습도센서, 아날로그 사운드 센서, 디지털 접촉식 터치 센서

## Slide 13: 미디어 키트
http://www.eleparts.co.kr/EPXDTWR9
  3.5인치 터치 LCD
  라즈베리파이 카메라

## Slide 14: 한글 설정
한글폰트 설치 (웹브라우저 한글 깨짐 현상 해결)
  폰트 설치
    sudo apt-get install ttf-unfonts-core
  재부팅
한글입력기 설치 (터미널에서 한글 입력)
  sudo apt-get install ibus ibus-hangul
  메뉴 / Preferences / iBus Preferences / Input Method 에서 Korean 추가
  메뉴 / Preferences / iBus Preferences / General 에서 keyboard shortcuts 설정