## Slide 1: 2. 라즈베리파이 준비
IoT(사물인터넷) 보안
2016년 2학기

## Slide 2: 2. 라즈베리파이 준비

## Slide 3: 참고 사이트
엘레파츠 블로그 http://blog.naver.com/elepartsblog
  라즈베리파이 OS 설치하기
  라즈베리파이 스타트키트 시작하기
  라즈베리파이 입출력키트 GPIO 제어하기 -1
  라즈베리파이 입출력키트 GPIO 제어하기 -2
  라즈베리파이 센서키트 - 초음파센서 제어하기
  라즈베리파이 센서키트 - 적외선 물체 감지 센서 제어하기
  라즈베리파이 3 시작하기
라즈베리파이 활용법 주요 포스트 http://wiki.rasplay.org/doku.php
  산딸기마을 http://www.rasplay.org/

## Slide 4: 1. 라즈베리파이
라즈베리파이(Raspberry Pi)
  영국 잉글랜드의 라즈베리파이 재단이 학교와 개발도상국에서 기초 컴퓨터 과학의 교육을 증진시키기 위해 개발한 신용카드 크기의 싱글 보드 컴퓨터
  2012년 3월에 출시
  초소형/초저가 PC – 35불
  개발 보드의 저가화와 대중화의 시대를 연 주역
  사물인터넷에 활용

## Slide 5: 1. 라즈베리파이
라즈베리파이 재단
  https://www.raspberrypi.org/

## Slide 6: 1. 라즈베리파이
라즈베리파이 모델
Raspberry PI 3 model B
1.2GHz QUAD Core Broadcom BCM2837 64비트 ARMv7 프로세서
BCM43438 Wi-Fi 장착
BLE(Bluetooth 저전력) 장착
1GB RAM
USB 2 포트 4개
40핀 확장 GPIO
HDMI 및 RCA 동영상 출력

## Slide 7: 1. 라즈베리파이
라즈비안 (Raspbian Jessie)
  라즈베리파이 운영체제

## Slide 8: 1. 라즈베리파이
활용 사례 – 게임기

## Slide 9: 1. 라즈베리파이
활용 사례 – 병렬컴퓨터

## Slide 10: 1. 라즈베리파이
활용 사례 – 오락실 게임기

## Slide 11: 1. 라즈베리파이
활용 사례 – 스마트카?

## Slide 12: 2. 라즈베리파이 준비
라즈베리파이 공식 사이트에서 라즈비안 다운로드
  https://www.raspberrypi.org/
  https://www.raspberrypi.org/downloads/
1.4GB
Zip파일 압축 해제
->img 파일 생성

## Slide 13: 라즈비안 운영체제 설치
Win32DiskImager (Image writing tool) 설치
  https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
SD카드에 라즈비안 이미지 굽기
  DiskImager를 관리자 권한으로 실행
이미지파일 위치
SD카드 위치
쓰기

## Slide 14: 라즈베리파이 연결
SD카드를 라즈베리파이에 장착
모니터, 랜, 키보드, 마우스 케이블 연결
전원 케이블 연결하면 부팅 시작 (별도 전원버튼 없음)

## Slide 15: 네트워크 연결
IP주소/맥주소 확인
  $ ifconfig
  eth0
WIFI로 네트워크 연결
  $ ifconfig
  Wlan0
고정 IP 설정 (필요시)
  설정 변경 $ sudo nano /etc/network/interfaces
  네트워크 재시작 $ /etc/init.d/networking restart

## Slide 16: Putty를 이용한 SSH 연결
PC에서 putty 실행
  Hostname: 라즈베리파이의 IP 주소
  Port: 22
  Connection type: SSH
  ID: pi (기본 아이디)
  Password: raspberry (공장설정 기본 패스워드)
SSH 접속 프로그램 한글 Putty 설치하기
HangulPuTTY-0.60.h1a2.exe
한글코드를 UTF-8로 설정하기: 창 > 변환 > 문자셋을 UTF-8로 선택

## Slide 17: UART를 이용한 USB 포트 연결
UART란?
  UART (범용 비동기화 송수신기, Universal asynchronous receiver/transmitter)
  병렬 데이터의 형태를 직렬 방식으로 전환하여 데이터를 전송하는 컴퓨터 하드웨어의 일종
  UART는 일반적으로 EIA RS-232, RS-422, RS-485와 같은 통신 표준과 함께 사용

## Slide 18: UART를 이용한 USB 포트 연결
GND
TX
RX
GND
TX
RX

## Slide 19: 3. 라즈베리파이 설정
$ sudo raspi-config 실행

## Slide 20: 3. 라즈베리파이 설정
1. Expand Filesystem (파일시스템 확장)
  라즈비안 초기 설치시 2G 정도의 용량만 사용하도록 설정됨
  SD 전체를 사용하기 위해서는 이 메뉴(Expand FileSystem)를 실행해야 함.
  리부팅 후 용량 확인 $ df -h
2. Change User Password (사용자 패스워드 변경)
  공장설정 기본 패스워드는 해킹 위험. 반드시 변경 요망
  터미널 상에서 패스워드 변경 명령 사용 가능
    $ passwd
    이전 패스워드 입력
    새로운 패스워드 입력

## Slide 21: 3. 라즈베리파이 설정
3. Hostname 설정
  9. advanced option -> Hostname 선택
  프롬프트가 바뀜
4. SSH 허용 설정 (기본 설정은 허용)
  9. advanced option -> SSH 선택
5. 국가별 설정
  Internationalisation Options 선택
    I1 Change Locale :
      en_GB.UTF-8 UTF-8, en_US.UTF-8 UTF-8,
      ko_kr.UTF-8 UTF-8, ko_kr.EUC-KR EUC-KR
      default: ko_KR.UTF-8
    I2 Change Timezone : Asia/Seoul 설정
    I3 Change Keyboard Layout : Generic 105 key (Intl) PC - Korean, 이하 default 선택
저장 후 리부팅

## Slide 22: 3. 라즈베리파이 설정
한글폰트 설치 (시스템 전체의 한글 지원)
  폰트 설치
    sudo apt-get install ttf-unfonts-core
  재부팅
한글입력기 설치 (한글 입력 가능하게)
  sudo apt-get install ibus ibus-hangul
  메뉴 / Preferences / iBus Preferences / Input Method 에서 Korean 추가
  메뉴 / Preferences / iBus Preferences / General 에서 keyboard shortcuts 설정

## Slide 23: 3. 라즈베리파이 설정
루트 패스워드 변경
  $ sudo passwd root
  $ su -
새로운 아이디 생성, 패스워드 설정
  $ useradd ID
  $ passwd ID

## Slide 24: 4. 라즈베리파이용 키트 소개
스타트키트 입출력키트 센서키트 미디어키트

## Slide 25: 스타트 키트
http://www.eleparts.co.kr/EPXGJHLM
  라즈베리파이 3
  어댑터 5V
  방열판
  MicroSD 카드, 16GB
  LAN 케이블
  HDMI 케이블
  카드리더
  라즈베리파이 케이스
  키트 케이스

## Slide 26: 입출력 키트
http://eleparts.co.kr/EPXDTWPM
  소켓점퍼케이블
  GPIO 40핀 확장 모듈
  브레드보드
  LED
  저항
  스위치

## Slide 27: 라즈베리파이 GPIO 구성

## Slide 28: 센서 키트
http://www.eleparts.co.kr/EPXDTWR8
  초음파센서, 디지털 적외선 물체감지센서, 온습도센서, 아날로그 사운드 센서, 디지털 접촉식 터치 센서

## Slide 29: 미디어 키트
http://www.eleparts.co.kr/EPXDTWR9
  3.5인치 터치 LCD
  라즈베리파이 카메라

## Slide 30: 5. 웹서버 설치 및 운영
웹서버 설치
확인
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install apache2 (apache2 설치)
$ cd /var/www/html (웹문서 폴더)
$ sudo rm index.html (기본 웹문서 삭제)
$ sudo nano index.html (새 웹문서 작성)
웹브라우저로 접속하여 웹서비스 확인
http://localhost 또는 http://IP주소
외부에서 웹브라우저를 이용하여 IP주소로 접속하여 확인

## Slide 31: 6. GPIO 입출력 개발 환경 구축
GPIO (General Purpose Input / Output)
  범용적인 목적으로 입/출력을 담당
개발환경
  C언어 환경
  Node.js 환경
  Python 환경

## Slide 32: GPIO 핀 번호

## Slide 33: GPIO 핀 번호

## Slide 34: GPIO 활용
GPIO 키트의 기본 활용법
  Breadboard에 회로 구성하는 방법

## Slide 35: WiringPI
Wiring Pi
  라즈베리파이를 위한 GPIO Interface library
  http://wiringpi.com/
  설치: > sudo apt-get install wiringpi

## Slide 36: C언어 개발 환경
wiringPi 설치
gcc를 이용한 컴파일
$ sudo apt-get install wiringpi
$ nano blink.c
$ gcc -Wall -o blink blink.c -lwiringPi
$ sudo ./blink

## Slide 37: Node.js 개발 환경
Node.js 기본 설치
  $ sudo apt-get install nodejs
  $ node -v : node.js의 버전 확인 (v0.10.29)
  $ npm –v : 노드 설치 관리자 npm의 버전 확인 (1.4.21)
  오래된 버전이 설치됨
설치된 Node.js 지우기
  $ sudo apt-get remove nodejs

## Slide 38: Node.js 개발 환경
최신버전 패키지 다운로드
  $ wget http://node-arm.herokuapp.com/node_latest_armhf.deb
최신버전 설치
  $ sudo dpkg -i node_latest_armhf.deb
  설치 후 로그아웃 후 다시 로그인
버전 확인
  $ node –v (v4.2.1) – 프로그램 실행
  $ npm –v (2.14.7) - 노드 패키지 매니저 (패키지 설치)

## Slide 39: Node.js 개발 환경
Wiring-pi 설치
  $ npm install wiring-pi
Wiring-pi의 활용
  Node.js 자바스크립트 프로그램에서 활용
  var wpi = require('wiring-pi');
API 문서 참조
  https://github.com/WiringPi/WiringPi-Node/blob/master/DOCUMENTATION.md
소스 작성
  $ vi led.js
실행
  $ sudo node led.js
  루트 권한이어야 실행 가능
// led.js
var wpi = require('wiring-pi');
var sleep = require('sleep');
wpi.setup('gpio');
wpi.wiringPiSetup();
wpi.pinMode(3, wpi.OUTPUT);
wpi.pinMode(4, wpi.OUTPUT);
while(true) {
wpi.digitalWrite(3, wpi.LOW);
wpi.digitalWrite(4, wpi.HIGH);
sleep.sleep(1);
wpi.digitalWrite(4, wpi.LOW);
wpi.digitalWrite(3, wpi.HIGH);
sleep.sleep(1);
}

## Slide 40: Python 개발 환경
파이썬 개발 패키지, 셋업툴 설치
  $ sudo apt-get install -y python-dev python-setuptools
wiringPi 다운로드
  다운로드 $ git clone git://git.drogon.net/wiringPi
WiringPi module 업데이트
  $ cd wiringPi (폴더로 이동)
  $ git pull origin
WiringPi 설치
  $ ./build
WiringPi-Python GPIO 테스트
  $ gpio –v
  $ gpio readall

## Slide 41: Python 개발 환경
WiringPi2-Python 다운로드
  $ cd ~ (루트 폴더로 이동)
  $ git clone https://github.com/Gadgetoid/WiringPi2-Python.git (다운로드)
WiringPi2-Python 설치
  $ cd WiringPi2-Python (폴더로 이동)
  $ sudo python setup.py install (설치)
Python은 운영체제 설치시 기본 설치되어 있음
  파이썬 실행 $ python
  종료 >>> ctrl + D

## Slide 42: Python 개발 환경
파이썬 프로그램 작성
  $ vi hello.py
    print(‘Hello world!’)
실행
  $ python hello.py
GPIO 테스트
  $ vi gpio-test.py
  $ sudo python gpio-test.py