## Slide 1: 3. 라즈베리파이 gpio
IoT(사물인터넷) 보안
2016년 2학기

## Slide 2: 3. 라즈베리파이 GPIO

## Slide 3: GPIO 기본 연결 방법

## Slide 4: GPIO

## Slide 5: GPIO

## Slide 6: GPIO Extension Board

## Slide 7: $ gpio readall

## Slide 8: 센서 종류

## Slide 9: 3가지 구현 프로그래밍
1. C 프로그래밍
2. node.js 프로그래밍
3. python 프로그래밍
루트 폴더에 프로젝트용 하부 폴더 작성
$ mkdir rpi
  $ mkdir c
  $ mkdir node
  $ mkdir python

## Slide 10: 3.1 LED 점등 예제
단자가 긴 쪽이 (+)
LED소자의 깎인 쪽이 (-)

## Slide 11: Breadboard (빵판)
납땜없이 회로를 손쉽게 구성
선 방향으로 회로 연결됨
- GND 연결
+ VCC 연결

## Slide 12: 저항 (register)
성능이 낮은 전도체의 양쪽 끝 또는 측면에 도선이나 전도체 2개가 붙어있는 형태로 되어 있음 단위는 옴(ohm) 이며, 기호로는 그리스어의 오메가를 사용
용도
  캐패시터 충전율 제한
  양극성 트랜지스터와 같은 반도체 부품의 전압 제어
  LED 또는 기타 반도체 부품의 과다 전류 방지
  다른 부품과 결합하여 사용하는 오디오 회로에서 주파수 응답의 조정 또는 제한
  디지털 논리 회로에 입력되는 전압의 풀업 저항 또는 풀다운 저항용
  회로 내 한 지점에서의 전압 제어용

## Slide 13: 저항 (register)

## Slide 14: 회로 구성
http://blog.naver.com/elepartsblog/220284169123
GPIO.BOARD - 11번
GPIO.BCM – 17번
wiringPI GPIO – 0번
LED 불빛을 밝게 하려면
저항값이 작은 저항을 이용

## Slide 15: blink.c - C언어 개발
blink.c
wiringPi 설치
$ sudo apt-get install wiringpi
소스 작성
$ nano blink.c
컴파일
$ gcc -Wall -o blink blink.c -lwiringPi
실행
$ sudo ./blink
// blink.c
#include <wiringPi.h>
int main(void)
{
wiringPiSetup();
int pin=0;
pinMode(pin, OUTPUT);
for(;;)
{
digitalWrite(pin, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(pin, LOW);
delay(1000);
}
return 0;
}

## Slide 16: blink.js – node.js 개발
$ cd rpi/node
패키지 설치
  $ npm install wiring-pi
  $ npm install sleep
  node_modules 폴더에 설치됨
소스 작성
  $ vi blink.js
실행
  $ sudo node blink.js
  루트 권한이어야 실행 가능
  컴파일 없이 직접 실행
// blink.js
var wpi = require('wiring-pi');
var sleep = require('sleep');
wpi.setup('gpio');
wpi.wiringPiSetup();
wpi.pinMode(0, wpi.OUTPUT);
while(true) {
wpi.digitalWrite(0, wpi.HIGH);
sleep.sleep(1);
wpi.digitalWrite(0, wpi.LOW);
sleep.sleep(1);
}

## Slide 17: blink.py – python 개발
$ cd rpi/python
소스 작성
  $ vi blink.py
실행
  $ sudo python blink.py
  컴파일 없이 직접 실행
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
pin = 11
GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)
try:
while True:
GPIO.output(pin, True)
time.sleep(1)
GPIO.output(pin, False)
time.sleep(1)
finally:
print("Cleaning up")
GPIO.cleanup()
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
pin = 11
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
pin = 17

## Slide 18: Python GPIO 번호
GPIO.BOARD
GPIO.BCM
Broadcom SOC channel

## Slide 19: LED Blink – node.js 개발
회로 구성

## Slide 20: 회로 구성

## Slide 21: LED 제어 프로그래밍
LED 제어 프로그램
  두개의 LED를 번갈아 켜고 끄기
패키지 설치
  $ npm install wiring-pi
  $ npm install sleep
소스 작성
  $ vi led.js
실행
  $ sudo node led.js
  루트 권한이어야 실행 가능
// led.js 파일
var wpi = require('wiring-pi');
var sleep = require('sleep');
wpi.setup('gpio');
wpi.wiringPiSetup();
wpi.pinMode(3, wpi.OUTPUT);
wpi.pinMode(4, wpi.OUTPUT);
while(true) {
wpi.digitalWrite(3, wpi.LOW);
wpi.digitalWrite(4, wpi.HIGH);
sleep.sleep(1);
wpi.digitalWrite(4, wpi.LOW);
wpi.digitalWrite(3, wpi.HIGH);
sleep.sleep(1);
}

## Slide 22: 3.2 LED+스위치 활용
스위치와 LED를 이용한 활용
  http://blog.naver.com/elepartsblog/220285369508
  Yellow, Red, Green 3개의 LED를 3개의 스위치에 연결
  스위치를 누르면 LED가 잠시 켜지도록 구성
  프로그래밍에 의한 SW적인 스위치 동작

## Slide 23: LED+스위치 활용
회로 구성

## Slide 24: LED+스위치 활용
GND
3.3v

## Slide 25: LED+스위치 활용
$ vi sw-led.c
#include <stdio.h>
#include <wiringPi.h>
#define SW_Y 21 // GPIO 5 Yellow SW
#define SW_R 22 // GPIO 6 Red SW
#define SW_G 23 // GPIO 13 Green SW
#define LED_Y 27 // GPIO 16 Yellow LED
#define LED_R 28 // GPIO 20 Red LED
#define LED_G 29 // GPIO 21 Green LED
int main(void)
{
// if(wiringPiSetup()== -1) return 1;
wiringPiSetup();
pinMode(SW_Y, INPUT);
pinMode(SW_R, INPUT);
pinMode(SW_G, INPUT);
pinMode(LED_Y, OUTPUT);
pinMode(LED_R, OUTPUT);
pinMode(LED_G, OUTPUT);
for(;;)
{
digitalWrite(LED_Y, 0);
digitalWrite(LED_R, 0);
digitalWrite(LED_G, 0);
if(digitalRead(SW_Y)==0) {
digitalWrite(LED_Y, 1);
delay(1000);
}
if(digitalRead(SW_R)==0) {
digitalWrite(LED_R, 1);
delay(1000);
}
if(digitalRead(SW_G)==0) {
digitalWrite(LED_G, 1);
delay(1000);
}
}
return 0;
}

## Slide 26: 3.3 초음파 센서 제어
초음파 센서 제어
  http://blog.naver.com/elepartsblog/220288246775
  초음파 센서를 이용한 거리 측정
HC-SR04
가까운 거리에 물체 또는 사람이 있는지 확인
음파를 발사하여 반사되는 신호의 시간을 측정하여
거리를 계산
거리 = uS / 58 centimeters
5V Supply
Trigger Pulse Input
Echo Pulse Output
0V Ground

## Slide 27: 초음파 센서 제어
회로 구성
VCC 위치 확인
GND 위치 확인

## Slide 28: sonic.c
#include <stdio.h>
#include <wiringPi.h>
#define TRIG 5
#define ECHO 4
int main(void)
{
int distance = 0;
int pulse = 0;
int i=0;
if(wiringPiSetup()==-1) return 1;
pinMode(TRIG,OUTPUT);
pinMode(ECHO,INPUT);
for(;;)
{
digitalWrite(TRIG,LOW);
usleep(2);
digitalWrite(TRIG,HIGH);
usleep(20);
digitalWrite(TRIG,LOW);
while(digitalRead(ECHO)==LOW);
long startTime = micros();
while(digitalRead(ECHO)==HIGH);
long travelTime = micros() - startTime;
int distance = travelTime / 58;
printf("Distance %3d : %d cm \n", i, distance);
i++;
delay(500);
}
}

## Slide 29: Sonic.js
// sonic.js
var wpi = require("wiring-pi");
var sleep = require("sleep");
var microtime = require('microtime');
var TRIG = 5;
var ECHO = 4;
wpi.setup('gpio');
wpi.wiringPiSetup();
wpi.pinMode(TRIG, wpi.OUTPUT);
wpi.pinMode(ECHO, wpi.INPUT);
function getDistance(TRIG, ECHO) {
wpi.digitalWrite(TRIG, wpi.LOW);
sleep.usleep(2);
wpi.digitalWrite(TRIG, wpi.HIGH);
sleep.usleep(20);
wpi.digitalWrite(TRIG, wpi.LOW);
while(wpi.digitalRead(ECHO) == wpi.LOW);
var startTime = microtime.now();
while(wpi.digitalRead(ECHO) == wpi.HIGH);
var endTime = microtime.now();
var travelTime = endTime - startTime;
var distance = travelTime/58;
return distance;
}
var i = 0;
while(true) {
var d = Math.round(getDistance(TRIG, ECHO));
console.log("Distance "+i+" : "+ d + " cm");
sleep.sleep(1);
i++;
}

## Slide 30: Sonic.py
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
trig = 18
echo = 16
GPIO.setup(trig, GPIO.OUT)
GPIO.setup(echo, GPIO.IN)
distance = 0
i = 0
try:
while True:
GPIO.output(trig, False)
time.sleep(0.5)
GPIO.output(trig, True)
time.sleep(0.00001)
GPIO.output(trig, False)
while GPIO.input(echo)==0 :
timeStart = time.time()
while GPIO.input(echo)==1 :
timeEnd = time.time()
travelTime = timeEnd - timeStart
distance = travelTime * 17000
distance = round(distance, 2)
print "Distance : ", distance, " cm"
time.sleep(1)
finally:
print("Cleaning up")
GPIO.cleanup()

## Slide 31: 초음파센서+LED
초음파센서와 LED의 결합 활용
  접근을 감지하면 LED에 불을 켜도록 만들어보자.
  앞의 두가지 소스를 결합 활용

## Slide 32: sonic-led.c
#include <stdio.h>
#include <wiringPi.h>
#define TRIG 5
#define ECHO 4
#define pin 0
int main(void)
{
int distance = 0;
int pulse = 0;
int i=0;
if(wiringPiSetup()==-1) return 1;
pinMode(TRIG,OUTPUT);
pinMode(ECHO,INPUT);
pinMode(pin,OUTPUT);
for(;;)
{
digitalWrite(TRIG,LOW);
usleep(2);
digitalWrite(TRIG,HIGH);
usleep(20);
digitalWrite(TRIG,LOW);
while(digitalRead(ECHO)==LOW);
long startTime = micros();
while(digitalRead(ECHO)==HIGH);
long travelTime = micros() - startTime;
int distance = travelTime / 58;
printf("Distance %3d : %d cm \n", i, distance);
if (distance < 10)
{
digitalWrite(pin, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(pin, LOW);
}
i++;
delay(500);
}
}

## Slide 33: sonic-led.js
// sonic.js
var wpi = require("wiring-pi");
var sleep = require("sleep");
var microtime = require('microtime');
var TRIG = 5;
var ECHO = 4;
var led = 0;
wpi.setup('gpio');
wpi.wiringPiSetup();
wpi.pinMode(TRIG, wpi.OUTPUT);
wpi.pinMode(ECHO, wpi.INPUT);
wpi.pinMode(led, wpi.OUTPUT);
function getDistance(TRIG, ECHO) {
wpi.digitalWrite(TRIG, wpi.LOW);
sleep.usleep(2);
wpi.digitalWrite(TRIG, wpi.HIGH);
sleep.usleep(20);
wpi.digitalWrite(TRIG, wpi.LOW);
while(wpi.digitalRead(ECHO) == wpi.LOW);
var startTime = microtime.now();
while(wpi.digitalRead(ECHO) == wpi.HIGH);
var endTime = microtime.now();
var travelTime = endTime - startTime;
var distance = travelTime/58;
return distance;
}
var i = 0;
wpi.digitalWrite(led, wpi.LOW);
while(true) {
var d = Math.round(getDistance(TRIG, ECHO));
console.log("Distance "+i+" : "+ d + " cm");
if (d < 10) {
wpi.digitalWrite(led, wpi.HIGH);
sleep.sleep(1);
wpi.digitalWrite(led, wpi.LOW);
console.log(" - LED on");
}
sleep.sleep(1);
i++;
}

## Slide 34: sonic-led.py
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
led = 11
trig = 18
echo = 16
GPIO.setup(led, GPIO.OUT)
GPIO.setup(trig, GPIO.OUT)
GPIO.setup(echo, GPIO.IN)
distance = 0
i = 0
try:
while True:
GPIO.output(trig, False)
time.sleep(0.5)
GPIO.output(trig, True)
time.sleep(0.00001)
GPIO.output(trig, False)
while GPIO.input(echo)==0 :
timeStart = time.time()
while GPIO.input(echo)==1 :
timeEnd = time.time()
travelTime = timeEnd - timeStart
distance = travelTime * 17000
distance = round(distance, 2)
print "Distance : ", distance, " cm"
if distance < 10 :
GPIO.output(led, True)
time.sleep(0.5)
GPIO.output(led, False)
print " -- LED on "
time.sleep(1)
finally:
print("Cleaning up")
GPIO.cleanup()

## Slide 35: 3.4 적외선 물체감지센서 제어
적외선 물체감지센서 제어
  http://blog.naver.com/elepartsblog/220294594150
  적외선을 이용하여 물체 존재를 감지

## Slide 36: 적외선 물체감지센서 제어
회로 구성

## Slide 37: 적외선 물체감지센서 제어
$ vi pir.c
#include <stdio.h>
#include <wiringPi.h>
#define PIR 4 // BCM_GPIO 23
int main(void)
{
if(wiringPiSetup()==-1) return 1;
pinMode(PIR, INPUT);
for(;;)
{
if(digitalRead(PIR)==0) {
printf("Detected \n");
delay(1000);
}
else {
printf(" -- not detected \n");
delay(1000);
}
}
return 0;
}

## Slide 38: 3.5 온습도 센서
온습도 센서 DHT11
  제품에 따라 핀 배치가 다르므로 주의

## Slide 39: 온습도 센서
회로 연결
  VCC
  GND
  DOUT: GPIO 23

## Slide 40: 패키지 설치
Adafruit 패키지 설치
  $ git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_DHT.git
  $ cd Adafruit_Python_DHT
  $ sudo python setup.py install
테스트
  $ cd Adafruit_Python_DHT #소스코드 다운로드한 곳으로 이동
  $ cd examples
  $ sudo ./AdafruitDHT.py 11 23 # 온도센서는 DHT11이고 GPIO 포트는 2번으로 설정
pi@rpi-sultan:~/rpi/python/Adafruit_Python_DHT/examples $ sudo ./AdafruitDHT.py 11 23
Temp=31.0* Humidity=41.0%
pi@rpi-sultan:~/rpi/python/Adafruit_Python_DHT/examples $
실행 파일

## Slide 41: dht.py
코드 작성
실행
$ vi dht.py
import Adafruit_DHT
sensor = Adafruit_DHT.DHT11
# GPIO23 (pin no: #16)
pin = 23
humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(sensor, pin)
if humidity is not None and temperature is not None:
print "Temp={0:0.1f}*C Humidity={1:0.1f}%".format(temperature, humidity)
else:
print "Failed to get reading."
pi@rpi-sultan:~/rpi/python/Adafruit_Python_DHT/examples $ sudo python dht.py
Temp=31.0*C Humidity=41.0%
pi@rpi-sultan:~/rpi/python/Adafruit_Python_DHT/examples $

## Slide 42: dht.py
import Adafruit_DHT
import time
sensor = Adafruit_DHT.DHT11
# GPIO23 (pin no: #16)
pin = 23
try:
while True:
humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(sensor, pin)
print "Temp={0:0.1f}*C Humidity={1:0.1f}%".format(temperature, humidity)
time.sleep(3)
finally:
print "Cleaning up"

## Slide 43: GPIO GUI 스위치
Raspberry Pi Node.js Server - GPIO GUI
  https://www.youtube.com/watch?v=sRuG9X2dEOo
  https://tutorials-raspberrypi.com/setup-raspberry-pi-node-js-webserver-control-gpios/
  그래픽 UI를 이용한 스위치 조작
방법
  $ git clone https://github.com/tutRPi/Raspberry-Pi-Simple-Web-GPIO-GUI
  $ cd Raspberry-Pi-Simple-Web-GPIO-GUI
  $ npm install
  $ sudo npm start 또는 sudo node ./bin/www

## Slide 44: GPIO GUI 스위치
사용된 기술
  Node.js
  Express
  Ajax
  Bootstrap
  Jade