## Slide 1: 1장. 패킷트레이서
중부대학교 정보보호학과
이병천 교수

## Slide 2: 패킷트레이서
교재: 패킷트레이서 완전정복
  유인태, 김정윤 지음
  경희대학교 출판문화원
패킷트레이서란?
  시스코에서 개발
  네트워크의 설계, 실습을 위한 시뮬레이터
  컴퓨터 한대로 네트워킹 실습환경을 갖출 수 있음
  실제 네트워킹 장치를 가지고 있지 않더라도 실제 장치에서와 동일한 환경에서 실습을 할 수 있음
  2002년 - v1.0
  2012년 – v5.3.3
  2013년 – v6.0
  2015년 – v6.3
  2016년 – v7.0 (사물인터넷 시뮬레이션 포함)

## Slide 3: 패킷트레이서
이 책에 포함된 Cisco 교과과정
  CCNA Exploration Network Fundamentals
  Routing Protocols and Concepts
  LAN Switching and Wireless
  Accessing the WAN
  CCNA Security
관련 자격증
  CCNA(Cisco Certified Network Associate)
  정보기기운영기능사, 네트워크관리사
  시스코 네트워킹 아카데미 경진대회

## Slide 4: 교재 목차
패킷트레이서 소개
OSI 참조모델, TCP/IP, 서브네팅
라우터, 스위치
정적 경로설정
라우팅 프로토콜 – RIP, OSPF, EIGRP
VLAN, VTP, STP
무선LAN
WAN
접근제어목록, VPN
DHCP, NAT, IPv6
VoIP, 패킷트레이서의 서버기능

## Slide 5: 네트워크 시뮬레이터
다이나밉스 (Dynamips)
  라우터와 스위치의 운영체제인 IOS(Internetworking Operating System) 이미지를 직접 사용하는 시뮬레이터
  모든 명령어 사용 가능
  실제 동작하고 있는 PC와의 연동 가능
  다중연결을 이용한 분산환경 이용 가능
  GNS를 이용한 GUI 환경 제공
  고급 사용자용
패킷트레이서 (Packet Tracer)
  시스코에서 개발
  CCNA수준의 네트워크를 쉽게 디자인
  GUI(graphical user interface), CLI(command line interface) 모두 제공
  VPN, Firewall, CBAC, Syslog 등 CCNA Security 포함
  초급, 중급 사용자용

## Slide 6: 패킷트레이서(PT)의 특징
다양한 프로토콜 지원
  IPSec, GRE, ISAKMP, NTP, AAA, RADIUS, SNMP, SSH, SYSLOG, CBAC, Firewall, 무선랜보안
  HTTP, DNS, DHCP, TCP/IP
확장 가능한 아키텍처
  외부 어플리케이션을 PT의 확장기능으로 추가 가능
향상된 GUI
  데스크톱 기능
  액티비티 마법사, 액티비티 검사
  논리적 작업공간, 물리적 작업공간
가상화 도구
  이벤트 생성, 시뮬레이션 모드

## Slide 7: 패킷트레이서 설치 및 실행
5.3.2 또는 6.0 버전 다운로드 및 설치
패킷트레이서 실행
옵션 설정
PT 파일의 저장
  .pkt
  .pkz – 여러 개의 .pkt 파일들을 한 개의 .pkz 파일로 저장 가능
도움말 보기 (F1)

## Slide 8: 간단한 토폴로지 구성 및 실습
실습1. 클라이언트-서버간 직접 연결 (그림 1-17)
  크로스케이블 이용
  IP 설정 – 같은 대역의 IP를 설정해야 함
  Ping 테스트
  Simple PDU 기능을 이용한 ping 테스트
  검사도구를 이용한 ARP 테이블 상태 보기

## Slide 9: 간단한 토폴로지 구성 및 실습
실습2. 스위치를 이용한 연결
  PC들에 같은 대역의 IP를 설정하면 자동 연결

## Slide 10: 간단한 토폴로지 구성 및 실습
라우터를 이용한 연결
  라우터에 시리얼 인터페이스 모듈(WIC-2T) 설치, 전원 끈 상태에서 설치 후 전원 켬
  케이블의 종류 이해
    콘솔 – PC를 라우터/스위치에 연결하여 라우터 설정시
    다이렉트 – 서로 다른 계층의 장치를 연결시
    크로스 – 서로 같은 계층의 장치를 연결시
    광케이블, 전화선, 동축선
    시리얼(DCE, DTE) – WAN 구간 연결, clock rate 적용
  케이블 자동선택 연결

## Slide 11: 간단한 토폴로지 구성 및 실습
실습3. 라우터를 이용한 네트워크 연결
  라우터에 연결되는 각각의 네트워크는 달라야 함
  Rip 라우팅에 연결된 네트워크를 등록

## Slide 12: 간단한 토폴로지 구성 및 실습
실습4. 무선 연결
  무선라우터 설치
  PC의 랜카드 제거 및 무선랜카드 장착
  자동 연결

## Slide 13: PT의 여러 기능
장치 템플릿 관리자
  기존 장치에 특정 모듈을 추가하여 새로운 장치로 등록
클러스터
  논리적 작업공간의 장치들을 간단하게 줄여서 보여줌
Complex PDU 생성하기
  상세한 통신 테스트
회선 연결상태 표시
  녹색-정상, 녹색 깜박임-링크가 동작중
  빨간색-링크 다운, 호박색-STP 프로세스 진행중
배경화면 설정, 뷰포트, 아이콘 변경, 장치 점검

## Slide 14: 모듈
라우터 모듈
스위치 모듈
종단장치 모듈
기타 장치와 모듈
교재의 표 참조 (38-54쪽)

## Slide 15: 네트워킹 장치 설정하기
두가지 설정 방법
  1) CLI(command line interface)를 이용한 설정
    실제 장치에서의 설정 환경과 동일
    명령어를 입력하여 직접 설정
    고급 설정은 CLI에서만 가능
    자격증 시험에서 중요하므로 CLI 설정을 익힐 것
  2) Config 탭에서의 설정
    정해진 그래픽 환경에서 설정
    일반적인 간단한 설정만 가능
  두가지 설정은 동일하게 적용됨

## Slide 16
Config 탭을 이용한 라우터 설정
  글로벌 설정
  라우팅 설정
  스위칭 설정 (VLAN 데이터베이스)
  인터페이스 설정
Config 탭을 이용한 스위치 설정
  글로벌 설정
  스위칭 설정 (VLAN 데이터베이스)
  인터페이스 설정

## Slide 17: 무선라우터 설정
Linksys WRT300N 무선라우터 설정
  Config 탭을 이용한 설정
  GUI 탭을 이용한 설정 (교재 58쪽)

## Slide 18: PC 설정
Config
Desktop

## Slide 19: 서버 설정

## Slide 20: Activity Wizard
액티비티 마법사란?
  미리 정해진 요구사항을 기준으로 패킷트레이서 네트워크 토폴로지가 어느 정도 완성이 되었는지 분석
  초기 토폴로지  정답 토폴로지

## Slide 21: 멀티유저 설정
여러명의 사용자가 협력하여 하나의 커다란 네트워크 토폴로지를 구성할 수 있음

## Slide 22: 실습과제 1
패킷트레이서 설치
실습1. 클라이언트-서버간 직접 연결
실습2. 스위치를 이용한 연결
실습3. 라우터를 이용한 네트워크 연결
실습4. 무선 연결
과제 제출
  위 세가지 실습을 하나의 파일에서 수행
  화면 상단에 본인의 이름 명시
  기타 필요한 메모 작성
  결과 파일을 *.pkt 또는 *.pkz 파일로 저장하여 카페 과제게시판에 제출