## Slide 1: CCIT 네트워크 발표 - 패킷 조작을 통한 통신사 데이터 과금 방지
CCIT 정보보안SW전공
장한빈

## Slide 2
Ⅰ. 통신사의 데이터 과금 방식
Contents
Ⅳ. 향후 계획(취약점 패치)
Ⅲ. 시연 영상
Ⅱ. 프로그램 동작 원리
Ⅴ. Q&A

## Slide 3
통신사 데이터 과금 방식

## Slide 4
1. 통신사 데이터 과금 방식
  UDP 통신 외 기타 프로토콜
    송 수신된 패킷의 데이터 길이를 측정하여 길이만큼 데이터 과금
  TCP 통신
    송 수신된 패킷의 데이터 길이를 알 수 있는 특별한 값(Seq Number)를 통해 데이터 과금
    재 송신 된 패킷(Retransmisson)에 대해 추가 과금을 부여하지 않음
취약점

## Slide 5
1. 통신사 데이터 과금 방식

## Slide 6
1. 통신사 데이터 과금 방식
  Packet 이란?
    컴퓨터 네트워크에서 데이터를 전달하는 블록 단위를 말함.
  TCP 란?
    Transmission Control Protocol의 약자로 전송 제어 프로토콜을 뜻한다.
    흐름제어, 오류제어가 가능하여 신뢰성 있는 연결을 하게 해준다.
      즉, 패킷의 전송이 누락되거나 잘 못 되었을 경우 전송한 패킷을 온전히 받을 수 있도록 재 전송한다.

## Slide 7
1. 통신사 데이터 과금 방식
서버(네이버,YouTube 등)
클라이언트(사용자)
Seq : 6
Ack : 1
Data : bbbbb
Seq : 1
Ack : 6
Ack가 6인걸 보니 내가 보낸 5개가 잘 도착했네. 다시 보낼 필요는 없겠군
데이터 5개가 왔으니 5개를 잘 받았다고 Ack를 통해 알려줘야지!
Seq : 1
Ack : 1
Data : aaaaa
데이터를 보냈는데 아무런 응답이 없네? 도착이 안되었나 보네 다시 보내야지
Seq : 6
Ack : 1
Data : bbbbb
Seq : 1
Ack : 11
데이터 5개가 왔으니 5개를 잘 받았다고 Ack를 통해 알려줘야지!
Ack가 11인걸 보니 내가 보낸 5개가 잘 도착했네. 다시 보낼 필요는 없겠군
TCP Retransmisson

## Slide 8
1. 통신사 데이터 과금 방식
만약 현재 과금 정책을 사용하지 않는다면 ?
철수
바둑이
TCP Retransmission 발생!
TCP Retransmission 발생!
TCP Retransmission 발생!

## Slide 9
1. 통신사 데이터 과금 방식
만약 현재 과금 정책을 사용하지 않는다면 ?
철수
바둑이
통신 요금 납부서
통신 요금 납부서

## Slide 10
1. 통신사 데이터 과금 방식
Usage Inflation Attack
철수
바둑이
바둑이 저자식 예전부터 맘에 안들었어..
TCP Retransmission Packet
(Seq Num : 4294967295)

## Slide 11
1. 통신사 데이터 과금 방식
만약 현재 과금 정책을 사용하지 않는다면 ?
철수
바둑이
통신 요금 납부서
통신 요금 납부서

## Slide 12
1. 통신사 데이터 과금 방식
그렇다면 모든 나라에서 이러한 취약점이 존재할까?
논문에 따르면 아래 그림과 같이 국내 통신사는 TCP Restransmission에 대해 과금을 하지 않는 반면 해외 통신사 (AT&T,Verizon)등은 모든 패킷에 대해 과금 정책을 시행
국내 통신사의 과금 시스템
논문에서 언급한 해외 통신사의 과금 정책

## Slide 13
프로그램 동작 원리

## Slide 14
2. 프로그램 동작 원리
IP
TCP
Data
Packet
데이터 과금을 위해 패킷 감시

## Slide 15
2. 프로그램 동작 원리
IP
TCP
Data
Origin Packet
데이터 과금을 위해 패킷 감시
IP
TCP
Data
Modified Packet
IP
TCP
Origin Packet
Seq Num : 1
Ack Num : 1
Src Port : User Choice
Dest Port : User Choice
Fake Header
Src IP : Mobile IP
Dest IP : Tunneling Server IP

## Slide 16
2. 프로그램 동작 원리
IP
TCP
Data
Modified Packet
IP
TCP
Origin Packet
Seq Num : 1
Ack Num : 1
Src Port : User Choice
Dest Port : User Choice
Fake Header
Src IP : Mobile IP
Dest IP : Tunneling Server IP
핸드폰은 실제로 서비스(Youtube, Naver 등)과 직접 통신을 하는 것 같지만 실제로는 Tunneling Server와 통신을 하고 있고, 통신사는 Server랑 통신하는 패킷의 내용으로 과금을 하기 때문에 과금 정책의 취약점을 이용해 데이터를 과금 없이 사용 가능

## Slide 17
시연 영상

## Slide 18
3. 시연 영상

## Slide 19
향후 계획(취약점에 대한 패치)

## Slide 20
4. 향후 계획
  처음 이 취약점을 접했을 때는 이미 논문으로 발표된 상태
      ※논문 발표일 : 2013년
  논문을 발표한 교수진(석,박사)들이 이미 해당 취약점에 대한 분석 시스템 및 보안 대책을 제출
  비용이나 시스템 운영 문제로 인해 사실상 보안 대책 적용이 어려움
  4년이 지난 지금 여전히 취약점이 존재(국내에서는 앞으로도 이러한 취약점이 존재 할 것 으로 예상)

## Slide 21
Q&A
아이콘 및 이미지 출처 : google.com
참고 학술 자료 : Impact of Malicious TCP Retransmission on Cellular Traffic Accounting
Thanks To:
이경문 교수님 , 강진오 학생